## Slide 1: Ultrasonic sensor

## Slide 2: ความถี่ของคลื่นเสียง
ความถี่ที่มนุษย์ได้ยินอยู่ในช่วง 20 – 20,000 Hz
ความถี่ต่ำกว่า 20 Hz เรียกว่า Infrasonic หรือ คลื่นใต้เสียง
ความถี่สูงกว่า 20 kHz เรียกว่า Ultrasonic หรือ คลื่นเหนือเสียง

## Slide 3: ความยาวคลื่น
แกนนอน คือ ระยะทาง
แกนตั้ง คือ แรงดันอากาศที่เปลี่ยน
ความยาวคลื่น คือ ระยะทางระหว่างส่วนที่ซ้ำกันของคลื่น

## Slide 4: ความถี่และความยาวคลื่น
ความยาวคลื่น(λ) สัมพันธ์แบบผกผันกับความถี่ของคลื่นนั้น
เมื่อ
λ = ความยาวคลื่น
c = ความเร็วเสียงในอากาศขึ้นกับอุณหภูมิ
f = ความถี่ของคลื่น

## Slide 5: Ultrasonic
คลื่นที่มีความถี่สูงขึ้น ความยาวคลื่นจะ
คลื่นเสียงไม่มีการเลี้ยวเบน
เป็นคลื่นที่มีทิศทางแน่นอน
สามารถเล็งเป้าหมายที่ต้องการได้แม่นยำ
นิยมใช้ 40 kHZ
ลดลง

## Slide 6: Ultrasonic Sensor
ตรวจจับวัตถุโดยการใช้คลื่นเสียง
มีระยะการตรวจจับสูง
ตรวจจับวัตถุโดยไม่สนใจสีหรือพื้นผิวของวัตถุ
ตรวจจับได้ทั้งของแข็ง ของเหลว เปียกหรือแห้ง
ตรวจจับวัตถุที่มีไอฝุ่นได้

## Slide 7: หลักการทำงานของ Ultrasonic Sensor
Transmitter เป็นแหล่งให้กำเนิดเสียง Ultrasonic
Receiver เป็นตัวรับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับมา

## Slide 8: การตรวจจับ
มีการตรวจจับมีสองแบบ คือ
การตรวจจับ การมีหรือไม่มีของวัตถุ
การวัดระยะทางของวัตถุ

## Slide 9: การตรวจจับ การมีหรือไม่มีของวัตถุ
วัตถุต้องอยู่ในย่านการทำงาน
Receiver ได้รับเสียงสะท้อนกลับมาปริมาณพลังงานมากกว่าค่าการตัดสินใจ (Threshold)
เซนเซอร์จะส่งสัญญาณ output ออกมา
แสดงถึงการตรวจจับวัตถุได้

## Slide 10: การวัดระยะทางของวัตถุ
ปล่อยคลื่นเสียงช่วงความถี่คงที่
วงจรภายในทำการประมวลผลเวลาที่ส่ง-รับคลื่น
สามารถวิเคราะห์หาระยะทางได้

## Slide 11: การวัดระยะทางของวัตถุ
ตัวอย่าง
Ultrasonic Sensor ชนิดหนึ่ง คลื่นเสียงมีความเร็ว v = 343 m/s (อุณหภูมิ 20 องศา) ประมวลผลเวลารับ-ส่งคลื่นได้ 20 ms อยากทราบว่าวัตถุที่ตรวจจับได้อยู่ห่างจากเซ็นเซอร์เท่าไร
s = v x t
= (340 m/s)x(20x10-3 s)
= 6.8 m

## Slide 12: การวัดระยะทางของวัตถุ
แต่เวลาที่วัดได้เป็นการส่ง – รับคลื่นได้
ดังนั้นระยะทางจริงของวัตถุ คือ
3.4 เมตร

## Slide 13: ข้อจำกัด
ไม่สามารถติดตั้งได้ในที่แคบหรือภาชนะขนาดเล็ก
ไม่สามารถใช้ในภาชนะสุญญากาศได้
หลีกเลี่ยงการติดตั้ง Ultrasonic มากกว่าหนึ่งตัวใกล้ ๆ กัน
วัตถุนุ่ม มีผิวโค้งหรือบางมาก อาจตรวจจับได้ยาก

## Slide 14: หุ่นยนต์ Lego Mindstorms NXT

## Slide 15: Touch Sensor
อุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้ลักษณะการตอบสนองโดยการกดปุ่ม

## Slide 16: การดูค่าของ Touch Sensor
หากบนหน้าจอแสดงค่า 0 แปลว่า Touch Sensor ไม่ถูกกด
หากบนหน้าจอแสดงค่า 1 แปลว่า Touch Sensor ถูกกด

## Slide 17: Sound Sensor
ตรวจจับเสียงเป็นระดับเดซิเบล
สามารถตรวจจับเสียงได้ทั้ง dB และ dBA
ตรวจจับเสียงได้สูงสุด 90 dB
การอ่านค่าแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

## Slide 18: ระดับเสียง
4 - 5% - ห้องเงียบๆ
5 - 10% - มีเสียงคนพูดอยู่ไกลๆ
10 - 30% - เสียงคนคุยกันในระยะ 1 เมตร หรือเปิดเพลงไม่ดังมาก
30 - 100% - เสียงเพลงดังมาก หรือมีคนมาตะโกนใส่เซ็นเซอร์

## Slide 19: การดูค่าของ Sound Sensor
เข้าไปที่เมนู View แล้วเลือก Sound dB
ลองส่งเสียงใส่ Sound Sensor
อ่านค่าบนหน้าจอ NXT

## Slide 20: Light Sensor
Light Sensor ทำหน้าที่ตรวจจับความมืดและแสงสว่าง
การวัดสีของสิ่งของ หรือใช้ในการเดินตามเส้น

## Slide 21: Light Sensor
สีที่ตาคนเรามองเห็น
สีที่ Light Sensor เห็น

## Slide 22: การดูค่าของ Light Sensor
Light Sensor อ่านค่าได้สองแบบ คือ
Reflected Light
Ambient Light

## Slide 23: การดูค่าของแบบ Reflected Light
Reflected Light จะทำให้ Light Sensor ส่องแสงสีแดงออกมา
วัดแสงที่สะท้อนกลับมา
สามารถใช้ในการตรวจจับสีได้

## Slide 24: การดูค่าของแบบ Ambient Light
Ambient Light จะไม่มีแสงออกมาจาก Light Sensor
โดย Light Sensor จะวัดแสงโดยรอบของมันเท่านั้น
สามารถนำมาใช้ตรวจสอบความสว่างและความมืดของห้องได้

## Slide 25: Ultrasonic Sensor
สามารถวัดระยะทางได้ทั้งในหน่วยนิ้ว และหน่วยเซนติเมตร
วัดระยะห่างจากวัตถุได้ตั้งแต่ 0 - 2.5 เมตร
มีความคลาดเคลื่อนเพียง ± 3 เซนติเมตรเท่านั้น
สามารถใช้ Ultrasonic Sensor ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวาง